Утверждена

решением Совета депутатов

Ленинского сельского поселения

Починковского района Смоленской области

от 24.10.2014г.  №  24

Схема водоснабжения и водоотведения

Ленинского сельского поселения

Починковского района Смоленской области

д. Лучеса

2014г.

Содержание

Введение	2

Паспорт схемы	3

Глава 1. Схема водоснабжения	5

1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования	5

1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.	5

1.1.2 Описание и функционирования систем водоснабжения.	6

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования	8

1.2 Существующие балансы водопотребления	9

1.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов  в сфере водоснабжения	10

1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения	14

1.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	16

Глава 2. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения 21

# Введение

Схема водоснабжения и водоотведения Ленинского сельского поселения на период до 2033 года  разработана на основании следующих документов:

- технического задания, утверждённого Главой Администрации Ленинского сельского поселения Починковского муниципального района Смоленской  области.

- Генерального плана  Ленинского сельского поселения.

А также в соответствии с требованиями федерального закона от 07.12.2011 N416-Ф3 (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении».

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Схема водоснабжения и водоотведения содержит:

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения;

- прогнозные балансы потребления холодной, питьевой, технической воды, количества и состава сточных вод сроком не менее чем на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений;

- зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения;

- карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем  холодного водоснабжения;

- границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения;

- перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- Водоснабжение:

- магистральные сети водоснабжения;

- водозаборы;

- насосные станции;

# Паспорт схемы

Наименование

Схема водоснабжения Ленинского сельского поселения Починковского муниципального района Смоленской области.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик).

Глава Администрации  Ленинского  сельского поселения.

Местонахождение объекта

Россия, Смоленская область, Починковский район, Ленинское  сельское поселение.

Нормативно-правовая база для разработки схемы.

- 	Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. От 30.12.2012) «О Водоснабжении и водоотведении»

- 	СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- 	СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г;

- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Цели схемы

Целями схемы являются:

- 	развитие систем централизованного водоснабжения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2033г.

-	увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики;

- 	улучшение работы систем водоснабжения;

- 	повышение качества питьевой воды;

Способ достижения поставленных целей

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

- 	реконструкция существующих водозаборных узлов;

-  	строительство новых водозаборных узлов;

- 	строительство сетей магистральных водопроводов, обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения  Ленинского сельского поселения в целом;

- 	установка приборов учёта;

- 	снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Сроки и этапы реализации схемы

Первый этап 2013-2023г.

- прокладка магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с существующей и новой застройкой;

- консервирование скважин;

- строительство водонапорных башен;

-         индивидуальные канализационные сооружения;

-          приобретение АНЖ.

Второй этап 2023-2033г.

- строительство поверхностного водозабора;

- реконструкция существующих ВЗУ;

- строительство магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с существующей и новой застройкой;

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

- Реконструкция и замена  устаревшего оборудования и сетей.

- Увеличение мощности систем водоснабжения.

- Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.

- Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а также дальнейшего развития сельского поселения.

# Глава 1. Схема водоснабжения

## 1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования

### 1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.

Ленинское  сельское поселение расположено в центре Смоленской области, к югу от г. Смоленск. В состав  Ленинского сельского поселения входят следующие населённые пункты с количеством населения (на 2014г.):

- д. Ананьино  ( 8 чел.)

- д. Аблёзки     ( 3 чел.)

- д. Аняково    ( 0 чел.)

- д. Бердибяки ( 11 чел.)

- д. Бесищево  (  45 чел.)

- д. Белое         ( 15 чел.)

- д. Бояды        ( 24 чел.)

- д. Боровское ( 34 чел.)

- д. Бобыново ( 188 чел.)

- д. Городок  ( 0 чел.)

- д. Лучеса    ( 519 чел.)

- д.  Никульчино ( 0 чел.)

- д. Птахино   (4 чел.)

- д. Рудня      ( 6 чел.)

- д. Радышково ( 35 чел.)

- д. Сельцо    ( 86 чел.)

- д. Станьково ( 18 чел.)

- д. Тюри       (23 чел.)

- д. Тереховщина ( 3 чел.)

Итого общая численность населения на 2014г. составляет  1022 человек.

В состав  Ленинского сельского поселения входят 19 населённых пунктов. Автономные системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения имеют д. Лучеса, д. Бобыново, д. Боровское, д. Сельцо и д. Бердибяки, водоснабжение остальных населённых пунктов обеспечивается от индивидуальных приусадебных шахтных колодцев.

### 1.1.2 Описание и функционирования систем водоснабжения.

Водоснабжение д. Лучеса осуществляется от водозаборов. Первый водозабор насосная станция с погруженным электронасосом ЭЦВ 6-6,5-120, на которую по одной напорной линии  Ø 50м поступает неочищенная вода из артезианской скважины. Водоочистные сооружения отсутствуют. Установленная мощность 0,156 тыс. м3/сут. Протяженность водовода до водопроводной башни  0,05 км, башня емкостью 25 м3. Фактически поднято воды за 2012г. – 26,0 тыс. м3.     Год постройки: 1971г.

Второй водозабор насосная станция с погруженным электронасосом ЭЦВ 6-10-110, на которую по одной напорной линии  Ø 50м поступает неочищенная вода из артезианской скважины. Водоочистные сооружения отсутствуют. Установленная мощность 0,240 тыс. м3/сут. Протяженность водовода до водопроводной башни  0,1 км, башня емкостью 25 м3. Фактически поднято воды за 2012г. – 13,0 тыс. м3. Год постройки 1974г.

На территории д. Лучеса  находятся резервуары чистой воды в количестве 2 шт. по 25 м3. Общая протяжённость сетей водоснабжения д. Лучеса  – 9,5 км

Источником водоснабжения д. Бердибяки является артезианская скважина. Водозабор насосная станция с погружным электронасосом ЭЦВ 6-6,5-90. Протяженность водовода до водопроводной башни 0,3 км, башня емкостью 15 м3. Год установки 1978 год. Общая протяжённость водопроводных сетей д. Бердибяки – 1,5 км. Год постройки 1978г. Фактически поднято воды за 2012г. – 0,72 тыс. м3

Источником водоснабжения д. Бобыново является артезианская скважина. Водозабор насосная станция с погружным электронасосом ЭЦВ 6-10-110. Протяженность водовода до водопроводной башни 200 м, башня емкостью 25 м3. Год установки 1978 год. Общая протяжённость водопроводных сетей д. Бобыново – 2,6 км. Год постройки 1978г. Фактически поднято воды за 2012г. – 9,2 тыс. м3

Источником водоснабжения д. Сельцо является артезианская скважина. Водозабор насосная станция с погружным электронасосом ЭЦВ 6-6,5-90. Протяженность водовода до водопроводной башни 0,4 км, башня емкостью 25 м3. Год установки 1970 год. Общая протяжённость водопроводных сетей д. Сельцо – 3,6 км. Год постройки 1970г. Фактически поднято воды за 2012г. – 5,5 тыс. м3

Водоснабжение  д. Боровское осуществляется из артезианской скважины № 1577. Водозабор насосная станция с погружным электронасосом ЭЦВ 6-6,5-90. Год постройки 1968г. Фактически поднято воды за 2012г. – 0,72 тыс. м3. Протяжённость сетей водоснабжения д. Боровское –  1,2 км. Год постройки 1968г.

В настоящее время ремонт и замена водопроводных сетей выполняется за деньги бюджета Ленинского сельского поселения   организацией  ООО «Родник».

Водоснабжение  д. Бесищево осуществляется из артезианской скважины № 2092 для производственных нужд. Год постройки 1968г. Фактически поднято воды за 2012г. – 0,0 тыс. м3. Протяжённость сетей водоснабжения д. Бесищево –  0,3 км. Год постройки 1968г. Водоснабжение населения осуществляется за счет шахтных колодцев в количестве 6 штук.

Водоснабжение  д. Белое осуществляется из артезианской скважины № неизвестно для производственных нужд. Год постройки 1966г. Фактически поднято воды за 2012г. – 0,0 тыс. м3. Год постройки 1966г. Водоснабжение населения осуществляется за счет шахтных колодцев в количестве 2 штук.  Протяжённость сетей водоснабжения д. Белое- 0,2 км.

Водоснабжение  д. Бояды осуществляется из артезианской скважины № неизвестно для производственных нужд. Год постройки 1967г. Фактически поднято воды за 2012г. – 0,0 тыс. м3. Протяжённость сетей водоснабжения д. Бояды –  0,3 км. Год постройки 1967г. Водоснабжение населения осуществляется за счет шахтных колодцев в количестве 4 штук.

Водоснабжение  д. Рудня осуществляется за счет шахтных колодцев в количестве  2 штук.

Водоснабжение  д. Радышково осуществляется из артезианской скважины № неизвестно для производственных нужд. Год постройки 1980г. Фактически поднято воды за 2012г. – 0,0 тыс. м3. Протяжённость сетей водоснабжения д. Радышково – 1,5  км. Год постройки 1980г. Водоснабжение населения осуществляется за счет трубчатых колодцев в количестве 3 штук и шахтных колодцев 2 штуки. Год постройки 2009г.

Водоснабжение  д. Ананьино  населения осуществляется за счет шахтных колодцев в количестве 3 штук. Год постройки 1978г.

Водоснабжение  д. Тюри осуществляется из артезианской скважины № неизвестно для производственных нужд. Год постройки 1970г. Фактически поднято воды за 2012г. – 0,0 тыс. м3. Протяжённость сетей водоснабжения д. Тюри – 1,0  км. Год постройки 1970г. Водоснабжение населения осуществляется за счет шахтных колодцев в количестве 2 штук. Год постройки 1970г.

Водоснабжение  д. Тереховщина осуществляется из артезианской скважины № неизвестно для производственных нужд. Год постройки 1968г. Фактически поднято воды за 2012г. – 0,0 тыс. м3. Протяжённость сетей водоснабжения д. Тереховщина – 0,3  км.  Водоснабжение населения осуществляется за счет трубчатых колодцев в количестве 1 штук. Год постройки 1980г.

Водоснабжение  д. Станьково  населения осуществляется за счет шахтных колодцев в количестве 2 штук. Год постройки 1998г., 2012г.

Водоснабжение  д. Птахино  населения осуществляется за счет шахтных колодцев в количестве 1 штук. Год постройки 1975г.

Водоснабжение  д. Никульчино  населения осуществляется за счет шахтных колодцев в количестве 1 штук. Год постройки 1975г.

Водоснабжение  д. Аблёзки осуществляется из артезианской скважины № неизвестно для производственных нужд. Год постройки 1971г.  Водоснабжение  д. Аблёзки  населения осуществляется за счет шахтных колодцев в количестве 2 штук. Год постройки 1973г

Водоснабжение  д. Аняково  населения осуществляется за счет шахтных колодцев в количестве 2 штук. Год постройки 1975г.

д. Городок  население нет. Водоснабжение не осуществляется.

Износ существующих сетей составляет 100% по состоянию на 01.01.2012г.,

Скважина обеспечена зоной санитарной охраны первого пояса, размер которой составляет 30м. Согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84*) Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14.

Существующие водопроводные сети проложены из чугунных, стальных, асбестоцементных, ПНД трубопроводов диаметром от 32 до 300 мм общей протяжённостью  22 км.

Данные лабораторных анализов качества воды

Данные об обследовании состава воды не были предоставлены. В дальнейшем при проведении соответствующих исследований настоящая схема может быть дополнена и (или) откорректирована на основании таких исследований.

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования:

- Централизованным водоснабжением не охвачена большая часть застройки Ленинского сельского поселения.

- Качество воды не может быть описано в связи с отсутствием материалов экспертиз и иных исследований состава воды. В дальнейшем при проведении соответствующих исследований настоящая схема может быть дополнена и (или) откорректирована на основании таких исследований.

- Водопроводная сеть на территории Ленинского сельского поселения проложена до 1980 года,  находится в неудовлетворительном состоянии и требует поэтапной перекладки.

- Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.

- Отсутствие  в ряде деревень источников водоснабжения и магистральных водопроводов  замедляет развитие сельского поселения в целом.

## 1.2 Существующие балансы водопотребления

Неучтённые расходы включают в себя расходы воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами.

Таблица водопотребления по Ленинскому сельскому поселению за 2013 г.

Таблица 1.

| Потребитель | Наименование расхода | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| д. _Бердибяки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую- щее положение 2012 г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 11 | 25/25 | 0,27 | 98,5 | 0,39 | 0,81 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,05 | 19,7 | 0,08 | 0,16 |
|  | Полив | чел | 11 | 25 | 0,27 | 98,5 | 0,39 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 0,59 | 216,7 | 0,86 | 0,97 |
| д. Лучеса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую- щее положение 2012 г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 519 | 120/120 | 62,28 | 227,3 | 90,3 | 186,8 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 12,4 | 45,46 | 18,06 | 37,36 |
|  | Полив | чел | 223 | 50 | 11,15 | 40,69 | 16,16 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 85,83 | 313,45 | 124,52 | 224,16 |
| д. Боровское |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую- щее положение 2012 г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 34 | 25/25 | 0,85 | 3,10 | 1,23 | 2,55 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,17 | 0,62 | 0,246 | 0,51 |
|  | Полив | чел | 13 | 25 | 0,325 | 1,18 | 0,47 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 1,345 | 4,9 | 1,946 | 3,06 |
| д. Бобыново |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую- щее положение 2012 г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 188 | 120/120 | 22,56 | 82,34 | 32,71 | 67,68 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 4,5 | 1,6 | 6,5 | 13,53 |
|  | Полив | чел | 83 | 50 | 4,15 | 1,51 | 6,0 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 31,21 | 11,34 | 45,21 | 81,21 |
| д. Сельцо |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую- щее положение 2012 г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 86 | 50/50 | 4,3 | 15,69 | 6,2 | 12,9 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,86 | 3,13 | 1,24 | 2,58 |
|  | Полив | чел | 57 | 25 | 1,42 | 51,8 | 2,05 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 6,58 | 70,62 | 9,49 | 15,48 |
| 1. Количество расчётных дней в году: 365 – для населения; 120 – для полива (частота полива 1 раз в 2дня). 2. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14). 3.СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». (Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013). |

## 1.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов  в сфере водоснабжения

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2033 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения.

В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения  Ленинского сельского поселения,  а так же 100%-е подключение потребителей к централизованным системам водоснабжения. Данные о численности населения  Ленинского  сельского поселения приведены  в таблице 2.

Таблица 2.

| № п/п | Перечень населенных пунктов | Число постоянных хозяйств | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние, 2013 г | Расчетный срок - 2023г. | Расчетный срок - 2033г. |
|  |  |  |  | Прирост | Итого | Прирост | Итого |
| 1 | д. Лучеса | 215 | 519 | 60 | 579 | 80 | 659 |
| 2 | д. Бесищево | 21 | 45 | 10 | 55 | 20 | 75 |
| 3 | д. Белое | 8 | 15 | -15 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | д. Боровское | 19 | 34 | 10 | 44 | 10 | 54 |
| 5 | д. Рудня | 3 | 6 | 5 | 11 | 7 | 18 |
| 6 | д. Городок | - | - | - | - | - | - |
| 7 | д. Бояды | 16 | 24 | 7 | 31 | 10 | 41 |
| 8 | д. Радышково | 17 | 35 | 2 | 37 | 0 | 0 |
| 9 | д. Бердебяки | 12 | 11 | -11 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | д. Бобыново | 73 | 188 | 10 | 198 | 15 | 213 |
| 11 | д. Ананьино | 5 | 8 | -8 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | д. Тюри | 11 | 23 | 5 | 28 | 7 | 35 |
| 13 | д. Тереховщина | 2 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | д. Сельцо | 34 | 86 | 5 | 91 | 5 | 96 |
| 15 | д. Станьково | 14 | 18 | -18 | 0 | - | - |
| 16 | д. Никульчино | - | - | - | - | - | - |
| 17 | д. Аняково | - | - | - | - | - | - |
| 18 | д. Аблёзки | 2 | 3 | -3 | 0 | - | - |
| 19 | д. Птахино | 2 | 4 | -4 | 0 | - | - |
|  | Итого | 454 | 1022 | 116 | 1074 | 154 | 1100 |

В перспективе развития  Ленинского сельского поселения источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются централизованные сети водоснабжения.

При проектировании системы водоснабжения определяется требуемый расход воды для потребителей. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды  населения зависит от степени санитарно-технического благоустройства населённых пунктов и районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для  Ленинского сельского поселения принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчётного срока 2033 года оборудуется внутренними системами водоснабжения;

- существующий мало и среднеэтажный жилой фонд оборудуется местными водонагревателями.

В соответствии с СП 30.13330.2010 «Внутренний водопровод и канализация зданий» приняты следующие нормы:

160 л/сут. - среднесуточная норма водопотребления на человека принята по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» №2  за 2009г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15);

50 л/сут. - норма водопотребления на полив принята по СП 31.13330.2012 « Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Таблица 3.

Таблица суммарного водопотребления по  Ленинскому сельскому поселению на период с 2023 по 2033гг.

| Расчётные сроки | Наименование расхода | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I-этап до 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 579 | 160/160 | 9,264 | 33,813 | 13,43 | 27,79 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 198 | 120/25 | 2,376 | 8,672 | 3,445 | 7,128 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 91 | 50/25 | 4,55 | 1,66 | 6,59 | 1,365 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 55 | 50/25 | 2,75 | 1,0 | 3,98 | 0,825 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 44 | 50/25 | 2,2 | 8,03 | 3,19 | 6,6 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 37 | 25/25 | 0,92 | 3,35 | 1,33 | 2,76 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 31 | 50/25 | 1,55 | 5,65 | 2,24 | 4,65 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 28 | 25/25 | 0,7 | 2,55 | 1,01 | 2,1 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 11 | 25/25 | 0,275 | 1,00 | 0,39 | 0,82 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 25,86 | 9,44 | 3,749 | 7,760 |
|  | Полив | чел | 500 | 50 | 2,5 | 3,95 | 7,5 | - |
|  | Итого: | чел | 1574 | - | 52,945 | 79,115 | 46,854 | 61,897 |
| II-этап до 2033г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 659 | 160/160 | 10,544 | 38,485 | 15,28 | 31,63 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 213 | 160/160 | 3,408 | 12,439 | 4,941 | 10,224 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 96 | 50/25 | 4,8 | 1,752 | 6,96 | 14,4 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 75 | 50/25 | 3,75 | 1,368 | 5,43 | 11,25 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 54 | 50/25 | 2,7 | 9,85 | 3,91 | 8,1 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 41 | 50/25 | 2,05 | 7,48 | 2,97 | 6,15 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 35 | 50/25 | 1,75 | 6,38 | 2,53 | 5,25 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 18 | 50/25 | 0,9 | 3,28 | 1,3 | 2,7 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0 | - | 3,504 | 12,789 | 5,08 | 10,512 |
|  | Полив | чел | 561 | 50 | 2,805 | 10,238 | 8,415 | - |
|  | Итого: | чел | 1752 | - | 36,211 | 104,061 | 56,816 | 100,21 |

Неучтённые расходы включают в себя расходы воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами.

Для полива сезонных садов и огородов рекомендуется устройство единого поливочного водопровода сезонного действия из любых ближайших поверхностных источников воды.

Таблица 4

| Потребитель | Наименование расхода | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| д. _Лучеса__ |  |  |  |  |  |  |  |
| I-этап до 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 579 | 160/160 | 9,264 | 33,813 | 13,43 | 27,79 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 18,52 | 67,62 | 26,86 | 55,58 |
|  | Полив | чел | 245 | 50 | 12,25 | 44,71 | 17,76 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 40,03 | 146,14 | 58,05 | 83,37 |
| II-этап до 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 659 | 160/160 | 10,544 | 38,485 | 15,28 | 31,63 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 21,08 | 76,97 | 30,57 | 63,26 |
|  | Полив | чел | 260 | 50 | 13 | 47,45 | 18,85 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 139,52 | 509,27 | 202,3 | 379,58 |
| д. Бобыново__ |  |  |  |  |  |  |  |
| I-этап до 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 198 | 120/120 | 2,376 | 8,672 | 3,445 | 7,128 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 6,33 | 23,12 | 9,18 | 19,0 |
|  | Полив | чел | 77 | 50 | 3,85 | 14,0 | 5,58 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 12,556 | 45,792 | 18,205 | 26,128 |
| II-этап до 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 213 | 160/160 | 3,408 | 12,439 | 4,941 | 10,224 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 6,81 | 24,87 | 9,87 | 20,43 |
|  | Полив | чел | 80 | 50 | 4,0 | 14,6 | 5,8 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 14,218 | 39,47 | 20,611 | 30,654 |
| д. _Сельцо__ |  |  |  |  |  |  |  |
| I-этап до 2023г | Хоз-питьевые нужды | чел | 91 | 50/50 | 4,55 | 1,66 | 6,59 | 1,365 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,91 | 3,32 | 1,31 | 2,73 |
|  | Полив | чел | 45 | 50 | 2,25 | 8,21 | 3,26 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 7,71 | 13,19 | 11,16 | 4,095 |
| II-этап до 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 96 | 50/50 | 4,8 | 1,752 | 6,96 | 14,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,96 | 3,50 | 1,39 | 2,88 |
|  | Полив | чел | 48 | 50 | 2,4 | 8,76 | 3,48 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 8,16 | 14,012 | 11,83 | 17,28 |
| д. __Бесищево__ |  |  |  |  |  |  |  |
| I-этап до 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 55 | 50/25 | 2,75 | 1,0 | 3,98 | 0,825 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 1,32 | 4,81 | 1,91 | 3,96 |
|  | Полив | чел | 34 | 50 | 1,7 | 6,20 | 2,46 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 5,77 | 12,01 | 8,35 | 4,785 |
| II-этап до 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 75 | 50/25 | 3,75 | 1,368 | 5,43 | 11,25 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 2,4 | 8,76 | 3,48 | 7,2 |
|  | Полив | чел | 48 | 50 | 2,4 | 8,76 | 3,48 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 8,55 | 18,88 | 12,39 | 18,45 |
| д. __Боровское_______ |  |  |  |  |  |  |  |
| I-этап до 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 44 | 50/25 | 2,2 | 8,03 | 3,19 | 6,6 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 1,4 | 5,13 | 2,04 | 4,22 |
|  | Полив | чел | 30 | 50 | 1,5 | 5,47 | 2,17 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 5,1 | 18,63 | 7,4 | 10,82 |
| II-этап до 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 54 | 50/25 | 2,7 | 9,85 | 3,91 | 8,1 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 1,7 | 6,3 | 2,50 | 5,18 |
|  | Полив | чел | 35 | 50 | 1,75 | 6,38 | 2,53 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 6,15 | 22,53 | 8,94 | 13,28 |
| д. ____Бояды___ |  |  |  |  |  |  |  |
| I-этап до 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 31 | 50/25 | 1,55 | 5,65 | 2,24 | 4,65 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,99 | 3,62 | 1,44 | 2,97 |
|  | Полив | чел | 30 | 50 | 1,5 | 5,47 | 2,17 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 4,04 | 14,74 | 5,85 | 7,62 |
| II-этап до 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 41 | 50/25 | 2,05 | 7,48 | 2,97 | 6,15 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 1,31 | 4,79 | 1,90 | 3,94 |
|  | Полив | чел | 41 | 50 | 2,05 | 7,48 | 2,97 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 5,41 | 19,75 | 7,84 | 10,09 |
| д. ___Тюри______ |  |  |  |  |  |  |  |
| I-этап до 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 28 | 25/25 | 0,7 | 2,55 | 1,01 | 2,1 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,90 | 3,27 | 1,3 | 2,69 |
|  | Полив | чел | 28 | 50 | 1,4 | 5,11 | 2,03 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 3,0 | 10,93 | 4,34 | 4,79 |
| II-этап до 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 35 | 50/25 | 1,75 | 6,38 | 2,53 | 5,25 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 1,12 | 4,09 | 1,62 | 3,36 |
|  | Полив | чел | 31 | 50 | 1,55 | 5,66 | 2,25 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 4,42 | 16,13 | 6,4 | 8,61 |
| д. __Рудня_______ |  |  |  |  |  |  |  |
| I-этап до 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 11 | 25/25 | 0,275 | 1,0 | 0,39 | 0,82 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,35 | 1,28 | 0,51 | 1,06 |
|  | Полив | чел | 11 | 50 | 0,55 | 2,01 | 0,80 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 1,175 | 4,29 | 1,7 | 1,88 |
| II-этап до 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 18 | 50/25 | 0,9 | 3,28 | 1,3 | 2,7 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,58 | 2,10 | 0,84 | 1,73 |
|  | Полив | чел | 18 | 50 | 0,9 | 3,28 | 1,30 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 2,38 | 8,66 | 3,44 | 4,43 |

## 1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

В перспективе развития Ленинского сельского поселения предусматривается  100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых объектов капитального строительства.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для 100%-го охвата всей селитебной территории сельского поселения. Прокладку новых сетей рекомендуется осуществлять с одновременной заменой старых сетей.

Увеличение водопотребления планируется для комфортного и безопасного проживания населения.

Проектом предусмотрена прокладка водопровода Ø63мм от планируемой вновь построенной артезианской скважины в д. Лучеса  протяженностью 1,6 км. Подъем воды будет осуществляется погружным   электронасосом. Давление в магистрали будет регулироваться за счёт высокочастотного преобразователя и будет поддерживать постоянно автоматически.

В д. Лучеса проектом предусмотрено капитальный ремонт водопроводной сети по ул. им. С.И.Бизунова  d63 протяженностью 0,4 км. трубой ПНД; ул. Садовая d63 протяженностью 0,65 км; ул. Парковая d63 протяженностью 0,72км; ул. Тихая d63 протяженностью 0,2 км.

Капитальный ремонт павильона  скважины № 2926 с установкой частотного преобразователя.

В д. Бобыново капитальный ремонт павильона и установка частотного преобразователя. Замена водопроводной сети по ул. Центральная d40 протяженностью 0,2 км.  Замена двух водоразборных колонок по ул. Озерная.

В д. Боровское  замена двух водоразборных колонок и ремонт водонапорной башни.

В д. Бояды  строительство павильона, водопроводной сети d 63 протяженностью 1,2 км. и ремонт насосной станции, и установка  6  водоразборных колонок.

В д. Сельцо планируется ремонт павильона, установка частотного преобразователя, замена водопроводной сети  d 63 протяженностью 0,64 км.

Планируется строительство в д. Бесищево двух шахтных колодцев; в д. Ананьино одного шахтного колодца; в д. Тюри одного шахтного колодца.

. Пожаротушение в д. Лучеса предусмотрено от пожарного водоёма по ул. им. С.И.Бизунова. Расход воды на пожар составляет 10 л/с в соответствии СП 73.13330.2012, 31.13330.2012, 118.13330.2012.

Пожаротушение остальных населённых пунктов планируется осуществлять из искусственных и естественных водоёмов, которые будут оборудованы пожарными пирсами 12х12м и подъездными путями.

Для снижения расходов воды необходимо предусмотреть полив улиц отдельно от хозяйственно-питьевого водопровода. В этих целях следует использовать поверхностные воды рек, озёр и прудов с организацией локальных систем водоподготовки.

Схема будет реализована в период с 2013г. по 2033г. Проект разбивается на два этапа, на каждом из которых планируется реализация намеченных целей:

На первый этап 2013-2023г.:

- Строительство водопроводных сетей и  ВЗУ в д. Лучеса;

- Подключение планируемых сетей д. Лучеса к действующим, с поэтапной заменой изношенных участков;

- Произвести прокладку магистрального водопровода Ø63мм до площадки проектируемых водопроводных сооружений в  д. Бояды;

На второй этап 2023-2033 гг.:

- От нового водозабора прокладка одной линии водопровода Ø63мм, а также переключение существующей линии Ø100мм на новый водозабор;

- Прокладка уличной водопроводной сети Ø63мм в д. Лучеса; д. Бояды; д. Бобыново; д. Сельцо.

- Пробурить одну артезианскую скважину в д. Лучеса

- От проектируемой артезианской скважины  в южной  части д. Лучеса, необходимо проложить уличную водопроводную сеть Ø63мм  протяженностью 1,6км.

## 1.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Предварительный расчет стоимости выполнения работ.

- Общие положения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,  Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2023 и 2033г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблице 5.

- Ориентировочная стоимость зданий, сооружений и инженерных коммуникаций.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

Таблица 5.

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап 2023г | 2 этап 2033г. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Водоснабжение |
| 1. | д. Лучеса |
| 1.1 | Водонапорная башня V=25м³ H=18м. | шт. | 1 | — | 2 424,308 | 2 424,308 |
|  | Водопровод из труб ПЭ100: |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Ø63 | км | 1,6 | 4742,979 | ---- | 4742,979 |
| 2. | Замена изношенных водопроводных сетей |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ø63 | км | 0,4 | 1812,602 | ----- | 1812,602 |
| 2.2 | Ø63 | км | 0,65 | 8 445,993 | ---- | 8 445,993 |
| 2.3 | Ø63 | км | 0,72 | 3398,630 | ----- | 3398,630 |
| 2.4 | Ø63 | км | 0,2 | 906,301 | ---- | 906,301 |
| 3. | Капитальный ремонт павильона скважины с установкой частотного преобразователя | шт. | 1 | 1456,886 | ---- | 1456,886 |
|  | Итого: |  |  | 20763,391 | 2424,308 | 23187,699 |
| 2. | д. ___Бобыново___ |
| 2.1 | Капитальный ремонт павильона скважины с установкой частотного преобразователя | шт. | 1 | 1 765,843 | ----- | 1 765,843 |
| 2.2 | Замена изношенных водопроводных сетей Ø40 | км | 0,2 | — | 906,301 | 906,301 |
| 2.3 | Замена водоразборных колонок | шт. | 2 | 19,0 | ---- | 19,0 |
|  | Итого: |  |  | 1784,843 | 906,301 | 2691,144 |
| 3. | д. ____Боровское__ |
| 3.1 | Замена водоразборных колонок | шт. | 2 | 21,0 | ---- | 21,0 |
| 3.2 | Ремонт водонапорная башня V=25м³ H=18м. | шт. | 1 | ----- | 2 424,308 | 2 424,308 |
|  | Итого: |  |  | 21,0 | 2424,308 | 2445,308 |
| 4. | д. ____Бояды___ |
| 4.1 | Устройство площадки водопроводных сооружений: |  |  | — |  |  |
|  | Насосная станция | шт. | 1 | 2 012,068 | — | 2 012,068 |
| 4.2 | Ø63 | км | 1,2 | — | 5437,807 | 5437,807 |
| 4.3 | Замена водоразборных колонок | шт. | 6 | 42,0 | ---- | 42,0 |
|  | Итого: |  |  | 2054,068 | 5437,807 | 7491,875 |
| 5. | д. _Сельцо |
|  | Ремонт павильона: |  |  | 1456,886 |  | 1456,886 |
| 5.1 | Замена водопроводной сети Ø63 | км | 0,64 | 8 442,993 | — | 8 442,993 |
|  | Итого: |  |  | 9899,879 |  | 9899,879 |
| 6. | д. _Бесищево__ |
| 6.1 | Строительство шахтных колодцев | шт. | 2 | — | 2 401,240 | 2 401,240 |
|  | Итого: |  |  |  | 2 401,240 | 2 401,240 |
| 7. | д. ___Ананьино____ |
| 7.1 | Строительство шахтных колодцев | шт. | 1 | 1200,62 |  | 1200,62 |
|  | Итого: |  |  | 1200,62 |  | 1200,62 |
| 8. | д. __Тюри_ |
| 8.1 | Строительство шахтных колодцев | шт. | 1 | — | 1200,62 | 1200,62 |
|  | Итого: |  |  | — | 1200,62 | 1200,62 |

# Глава 2. Схема водоотведения.

## 2.1 Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования Ленинского сельского поселения

### 2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования  Ленинского сельского поселения.

В настоящее время из населенных пунктов Ленинского сельского поселения сети канализации не имеет не одна деревня.  Жилая застройка, общественные здания и здания коммунального назначения прочих населенных пунктов оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

### 2.1.2 Анализ действующих систем и схем водоотведения поселения.

Жилые дома окраины д. Лучеса оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

Жилые дома частного сектора д. Бобыново оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

Жилые дома частного сектора д. Сельцо оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

### 2.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем 
в сфере водоотвеедения муниципального образования

В настоящее время централизованной системой хозяйственно - бытовой канализации не охвачена никакая часть  Ленинского сельского поселения.

Частные домовладения имеют выгребную или, в крайнем случае, дренажную систему канализации. Эта ситуация не соответствует требованиям по защите окружающей среды от сбросов сточных вод и современным нормам расхода воды на поддержание высокого уровня жизни. Поэтому, основная задача по развитию систем канализации в сельском поселении заключается в 100% обеспечении экологической защиты подземных вод от стоков. Для этого должны проводиться следующие первоочередные мероприятия:

-во всех населенных пунктах, где организовано водоснабжение населения от водопроводных сетей с устройством водопроводных вводов в жилые дома, необходимы обеспечение неканализованного жилого фонда самотечными коллекторами, канализование новых площадок строительства и строительство очистных сооружений с обеспечением полной биологической очистки стоков;

- реконструкция существующих и строительство новых групповых автономных канализационных систем в центрах развития, где водоснабжение осуществляется от водоразборных колонок и организация регулярного вывоза стоков на сливные станции;

- обеспечение биологической очистки стоков и организованного хранения навоза на животноводческих фермах.

## 2.2 Перспективное развитие систем водоотведения

Развитие систем водоотведения в населенных пунктах сельского поселения в долгосрочной перспективе необходимо проводить последовательно:

1. на первом этапе выгребные ямы заменяются на системы автономной переработки стоков ( септики + дренажные системы);

1.1. приобретение АНЖ..

2. на втором этапе в населенных пунктах строятся очистные сооружения, и организуется вывоз ила и стоков из септиков при помощи машин ассенизации.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

Таблица 6

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап 2023г | 2 этап 2033г. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Водоотведение |
| 1. | д. Лучеса |
| 1.1 | приобретение АНЖ. | шт. | 1 | 1900 | __ | 1900 |

## 2.3 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.

В большинстве деревень сельского поселения на приусадебных участка площадью более 2000 кв.м. наиболее эффективным будет создание индивидуальных систем канализации и почвенной фильтрации. Желательно, чтобы эти системы создавались по единым стандартам, которые гарантируют их экологическую безопасность и упрощают их обслуживание. Для остальных населенных пунктов развитие систем канализации должно происходить естественным путем от автономных до коллективных центральных по согласованию между гражданами населенных пунктов в рамках государственных и частных программ инвестирования проектов.

В строительных нормах и правилах сельского поселения должны быть введены нормы, связывающие ввод водопровода в дом с обязательной организацией системы сбора и очистки стоков.

В сельском поселении эффективная утилизация стоков может быть организована за счет применения экологически сбалансированных систем включения стоков в естественные циклы природопользования. Для этого можно использовать:

- технологии подготовки плодородных грунтов из торфа, соломы и стоков;

- технологии разделения «белых» (душ, мойка) и «серых» (туалет) сточных вод с последующей раздельной фильтрацией и использованием в качестве технической воды и удобрений;

- технологии использования сточных вод для создания автоматических систем подкормки растений.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ СТОИМОСТИ РАБОТ

по прокладке инженерных сетей водоснабжения и водоотведения

Таблица 7

| № п/п | Наименование работ и затрат | Общая стоимость, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 этап 2023г | 2 этап 2033г. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | д. __Лучеса___ |  |  |  |
|  | водоснабжение | 20763,391 | 2424,308 | 23187,699 |
|  | водоотведение | 1900 | - | 1900 |
|  | Итого: | 22663,391 | 2424,308 | 25087,699 |
| 2 | д. ___Бобыново__ |  |  |  |
|  | водоснабжение | 1784,843 | 906,301 | 2691,144 |
|  | водоотведение | — |  |  |
|  | Итого: | 1784,843 | 906,301 | 2691,144 |
| 3 | д. ____Боровское___ |  |  |  |
|  | водоснабжение | 21,0 | 2424,308 | 2445,308 |
|  | водоотведение | — |  |  |
|  | Итого: | 21,0 | 2424,308 | 2445,308 |
| 4 | д. ____Бояды___ |  |  |  |
|  | водоснабжение | 2054,068 | 5437,807 | 7491,875 |
|  | водоотведение | — |  |  |
|  | Итого: | 2054,068 | 5437,807 | 7491,875 |
| 5 | д. ___Сельцо___ |  |  |  |
|  | водоснабжение | 9899,879 | -- | 9899,879 |
|  | водоотведение |  |  |  |
|  | Итого: | 9899,879 | ---- | 9899,879 |
| 6 | д. ___Бесищево__ |  |  |  |
|  | Водоснабжение |  | 2401,240 | 2401,240 |
|  | водоотведение |  |  |  |
|  | Итого: | --- | 2401,240 | 2401,240 |
| 7 | д. ___Ананьино_____ |  |  |  |
|  | водоснабжение | 1200,62 | --- | 1200,62 |
|  | водоотведение | — |  |  |
|  | Итого: | 1200,62 | --- | 1200,62 |
| 8 | д. ____Тюри_______ |  |  |  |
|  | водоснабжение | — | 1200,62 | 1200,62 |
|  | водоотведение | — |  |  |
|  | Итого: | 0,000 | 1200,62 | 1200,62 |
|  | По поселению |  |  |  |
|  | водоснабжение | 35723,801 | 14794,584 | 50518,385 |
|  | водоотведение | 1900 | ___ | 1900 |
|  | ВСЕГО: | 37623,801 | 14794,584 | 52418,385 |